##### Oferta na dostawę maszyny do sprzątania plaż

Nazwisko lub firma ( nazwa ) oraz adres oferenta:…..................................................................

.......................................................................................................................................................

Numer telefonu i telefaksu: ....................................................................................

REGON: ................................... NIP : ..............................................

Oświadczam, że zapoznałem się treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz 
z załącznikami, akceptuję ich postanowienia i oferuję dostawę w zakresie i na warunkach w nich określonych maszyny do sprzątania plaż                                                                       typ/model ……………………………….…………………………………………….
za cenę ryczałtową …………………… zł brutto (słownie …………...…………………… …………..…………………...) w tym podatek VAT w stawce …  % = ………………….. zł (słownie: …………………………………………………………..…………………...)

gwarancja……………………………………………………………………………………….

Data : 				 																    (podpis i pieczęć)

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wyszczególnione parametry:

Podstawowe parametry techniczne:

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maszyna ciągniona, jednoosiowa podłączana pod ciągnik rolniczy |  |
| 2. | Rok produkcji 2016 |  |
| 3. | Fabrycznie nowa, nieużywana, nie powystawowa |  |
| 4. | Maszyna podłączona do trzypunktowego systemu podnoszenia ciągnika |  |
| 5. | Kabina dzienna, dwuosobowa |  |
| 6. | Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali, ocynkowana, malowana |  |
| 7. | Szerokość robocza w podziale 1800 mm- 2000 mm |  |
| 8. | Całkowita szerokość zewnętrzna maszyny maksimum 2500 mm |  |
| 9. | Głębokość oczyszczania regulowana do 300 mm |  |
| 10. | Pojemność zbiornika na odpady maksimum 2700 litrów |  |
| 11 | Ładowność zbiornika na odpady maksimum 1200 kg |  |
| 12. | Masa własna maszyny maksymalnie 2,800 kg |  |
| 13. | Maksymalna wydajność oczyszczania maksimum 33000 m2/h |  |
| 14. | Napęd podbieraka hydrauliczny |  |
| 15. | Podbierak – pojedynczo wymienne sprężynowe stalowe zęby zgarniające ze stali o wysokiej wytrzymałości |  |
| 16. | Dwa dodatkowe komplety stalowych zębów podbieraka |  |
| 17. | Przesiewacz wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości |  |
| 18. | Napęd przesiewacza hydrauliczny |  |
| 19. | Sita przesiewowe do oczyszczania bieżącego z drobnych zanieczyszczeń np. niedopałków papierosów – mała średnica oczek w przedziale 15 mm-25 mm |  |
| 20. | Sita przesiewowe do oczyszczania bieżącego średnia średnica oczek w przedziale 26 mm – 30 mm |  |
| 21. | Sita przesiewowe do czyszczenia wstępnego duża średnica oczek w przedziale 35 mm- 50 mm |  |
| 22. | Instalacja elektryczna 12 V, hamulcowa zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego na terenie RP |  |
| 23. | Podwójna instalacja ostrzegawcza świetlna koloru pomarańczowego typu LED oraz oświetlenie zewnętrzne typu LED zabezpieczone przed uszkodzeniem |  |
| 24. | Końcówka wyrównująca – wykańczacz, hydraulicznie podnoszona |  |
| 25. | Końcówka wyrównująca szerokość maksymalna 2800 mm |  |
| 26. | Niskociśnieniowe szerokie opony |  |
| 27. | Urządzenie napinające taśmę sita |  |
| 28. | Łożyska wałków sita oraz napinacza bezobsługowe |  |
| 29. | Hydrauliczne opróżnianie zbiornika na odpady |  |
| 30. | Zawór zwrotny zmieniający pracę sita przesiewacza |  |
| 31. | Wysokość podnoszenia zbiornika z odpadami maksimum 2800 mm |  |
| 32. | Awaryjne zabezpieczenia przed uszkodzeniem |  |
| 33. | Sterowanie maszyną z kabiny kierowcy ciągnika: głębokość oczyszczania, zbieraniem, opróżnianiem zbiornika, wykańczacza |  |
| 34. | Maszyna kompatybilna z ciągnikiem rolniczym 100 KM wykorzystywanym u Zamawiającego, bez konieczności demontażu innych elementów stałych zaczepu w celu przygotowania do pracy |  |
| 35. | Maszyna wyposażona w osłonę zbiornika na odpady |  |
| 36. | Dwie lampy robocze typu LED zamocowane na stałe, umożliwiające dokładne oświetlenie pracy w godzinach nocnych |  |
| 37. | Maszyna wyposażona w zawór regulujący szybkość pracy podbieraka |  |
| 38. | Maszyna wyposażona w centralne urządzenie smarujące |  |

Inne:

| Lp. | Wymagania | Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maszyna wyprodukowana w UE z certyfikatem dopuszczającym do użytkowania na terenie UE |  |
| 2. | Gwarancja na części elektryczne, mechaniczne i lakier (w tym: łożyska, koła zębate, łańcuchy, elementy hydrauliczne, ekrany) |  |
| 3. | Przyjazd serwisu naprawczego w czasie do 24 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy |  |
| 4. | Dostawa części zamiennych do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w czasie do 48 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy |  |
| 5. | W przypadku awarii powyżej 7 dni, w okresie gwarancji, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu maszynę zastępczą o podobnych parametrach techniczno – eksploatacyjnych. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia maszyny zastępczej. |  |
| 6. | Wykonawca przeprowadzi minimum jednodniowe szkolenie, w siedzibie Zamawiającego, w zakresie obsługi maszyny (minimum 5 h) dla czterech operatorów. |  |
| 7. | Przekazanie wszystkich dokumentów dopuszczających maszynę do ruchu po drogach publicznych w dniu przekazania przedmiotu zamówienia. |  |
| 8. | Przekazanie instrukcji obsługi maszyny w języku polskim, katalogu części w wersji elektronicznej oraz karty gwarancyjnej w dniu przekazania przedmiot zamówienia. |  |

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wypełnienia obowiązków ustawowych lub wynikających z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp;

- wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- fotografie, opis urządzeń technicznych;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

- wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy);

- …………………………………………………

- ………………………………………………...

- …………………………………………………